## Slide 1
🧩 VLAN (Virtual Local Area Network)

## Slide 2
📘 1. Pengertian VLAN
  VLAN (Virtual Local Area Network) adalah teknologi jaringan yang memungkinkan satu jaringan fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis.
  Dengan VLAN, perangkat dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi, departemen, atau kebutuhan tanpa harus berada pada lokasi fisik yang sama.
  Contohnya, komputer di departemen keuangan bisa berada di lantai berbeda dari komputer HRD, tetapi tetap berada dalam satu jaringan logis yang sama melalui VLAN.

## Slide 3
⚙️ 2. Fungsi VLAN
Berikut fungsi utama dari VLAN:
  Memisahkan jaringan agar lalu lintas data lebih teratur dan tidak tercampur.
  Meningkatkan keamanan jaringan, karena data antar-VLAN tidak bisa langsung diakses tanpa pengaturan khusus.
  Mengurangi broadcast traffic, sehingga jaringan menjadi lebih efisien.
  Memudahkan manajemen jaringan, terutama di perusahaan besar dengan banyak divisi atau lantai.

## Slide 4
🧱 3. Jenis-jenis VLAN
Terdapat beberapa jenis VLAN yang umum digunakan:
  Default VLAN
  VLAN bawaan dari switch (biasanya VLAN 1). Semua port secara default tergabung dalam VLAN ini.
  Data VLAN
  VLAN yang digunakan untuk lalu lintas data pengguna umum.
  Voice VLAN
  VLAN khusus untuk lalu lintas suara seperti komunikasi telepon berbasis jaringan (VoIP).
  Management VLAN
  VLAN yang digunakan untuk mengakses, mengatur, dan memantau perangkat jaringan seperti switch dan router.

## Slide 5
💼 4. Contoh Kasus VLAN
Sebuah perusahaan memiliki tiga departemen:
  HRD → VLAN 10
  Keuangan → VLAN 20
  IT → VLAN 30
  Walaupun semua komputer terhubung ke switch yang sama secara fisik, perangkat dari satu VLAN tidak dapat berkomunikasi langsung dengan VLAN lain.
  Untuk komunikasi antar-VLAN, diperlukan router atau Layer 3 switch (proses ini disebut inter-VLAN routing).

## Slide 6
🚀 5. Keuntungan Menggunakan VLAN
  Keamanan lebih baik — karena data dari satu VLAN tidak bisa diakses VLAN lain.
  Efisiensi tinggi — lalu lintas broadcast berkurang.
  Fleksibel — mudah menambah, memindahkan, atau mengubah perangkat tanpa mengubah struktur fisik jaringan.
  Hemat biaya — tidak perlu menambah banyak perangkat fisik untuk memisahkan jaringan.

## Slide 7
🧠 6. Kesimpulan
  VLAN adalah solusi efektif untuk mengelola jaringan besar dengan efisien dan aman.
  Dengan memisahkan jaringan secara logis, administrator dapat:
  Mengurangi lalu lintas yang tidak perlu,
  Meningkatkan keamanan,
  Dan memudahkan pengelolaan jaringan secara keseluruhan.
  🔹 Kesimpulan akhir:
  VLAN = Pengelolaan jaringan logis yang efisien, aman, dan fleksibel di atas satu infrastruktur fisik.